## ПРЕИМУЩЕСТВА МОНТАЖА ФАСАДНЫХ ТЕРМОПАНЕЛЕЙ «ЕВРОПА»

### ЛЕГКИЙ МОНТАЖ В КОРОТКИЕ СРОКИ

Все что Вам нужно — это саморезы, шуруповерт, алмазный диск и рабочий труд, не требующий специальной подготовки. Монтаж панелей осуществляется дюбель-гвоздями (саморезами) по пластиковой направляющей практически на любое основание. Дополнительные фундаменты не требуются. Чистота и точность монтажа, отсутствие мокрых процессов исключают нанесение ущерба окружающей территории и позволяют избежать проблем фасада в дальнейшем.
Утепление и отделка коттеджа площадью 200 м2 «мокрым» способом займет не менее двух месяцев. А с помощью фасадных термопанелей «Европа» — всего 2 недели!

### МОНТАЖ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ ГОДА

Уникальной особенностью фасадных термопанелей «ЕВРОПА» является возможность монтажа круглый год! Это обьясняется отсутствием в работе по отделке мокрых процессов. Единственным этапом, требующим плюсовой температуры, является затирка швов, которая, без сомнений, может быть отложена до хорошей погоды.

### РЕКОНСТРУКЦИЯ И ВЫРАВНИВАНИЕ ФАСАДОВ

Благодаря малому весу панелей (17.5 кг самая большая), фиксации саморезами, их легко использовать для реставрации старых фасадов. Фасадная система — самонесущая конструкция, т.е. нагрузки сверху нет. Панели могут крепиться на любое основание достаточной прочности — ячеистый бетон, керамзитобетон, кирпич, оштукатуренные или неоштукатуренные фасады, брус, стены блочных домов. При этом дополнительные фундаменты не требуются. В случае серьезного нарушения геометрии фасада, можно использовать обрешетку, путем регулировки толщины обрешетки выравнивается поверхность.
Монтаж фасадных термопанелей «ЕВРОПА» дает дому новую жизнь!

## КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ МОНТАЖПервый шаг – Горизонт и диагональ фасада.

Отбить горизонт по всему периметру фасада. При этом обязательно проверить диагональ каждой стены.

Отклонение диагонали до 5см:
Данный дефект устраняется при монтаже системы путем прокладок из влагостойкой фанеры или любого другого жесткого влагостойкой материи.
Отклонение диагонали – более 5см:
При монтаже фасадной системы необходимо применять обрешетку.

### Второй шаг – Монтаж угловых элементов фасадных термопанелей.

- по кирпичным и бетонным стенам угловые элементы крепят при помощи дюбель-гвоздя (самореза) d-8-140мм, предварительно просверлив отверстия под них. 
- на деревянные конструкции крепеж производят саморезами d-8-180мм.

Монтаж на цоколь:
- выдавленный
Панели крепятся непосредственно на цоколь, начиная снизу.
- вдавленный
Необходимо по горизонту прикрепить уголок. Монтаж производится с опиранием на уголок.
Монтаж на отмостку:
- панели крепятся непосредственно на фасад по горизонту.
На одну панель 0,7м2 уходит, как правило, по 6-7 дюбелей, в зависимости от необходимости плотности прижатия к стене.

### Третий шаг – Крепление основных и доборных элементов фасадных термопанелей.

Засчет пазо-гребневого соединения панели легко стукаются друг с другом. Советуем предварительно рассчитать количество стандартных и доборных элементов, для предупреждения резких стыков панелей на оконных и дверных проемах.

Клинкерная плитка защитно-декоративного экрана «АВС-Klinkergruppe» легко режется алмазным кругом при помощи электроинструмента, что обеспечивает архитектурную свободу оформления арочных и других элементов.

Оконные и дверные проемы:
- на стыках термопанели подрезаются алмазным диском.

Отделку откосов окон и дверей, возможно, проводить различными способами:

- цеметно-песчаными растворами, 

- фасадной шпаклевкой (морозостойкой!), 

- металлическими откосами и т.д. 

- отделка клинкерной керамикой «ABC-Klinkergruppe»:

- фасадной плиткой,

- балконной плиткой,

- ступенями и пр.

Отделка пластиковыми откосами считается наиболее распространенной, так как обеспечивает выполнение работ в кратчайшие сроки, легкость монтажа и эксплуатации, минимальные затраты.

Карнизы:


- на стыках с карнизом термопанели подрезаются алмазным диском.

Отделка карнизов и прилеганий производится после окончания монтажа термопанелей. Шов между карнизом и панелью закрывается декоративным элементом (нащельник, плинтус и т.д. в зависимости от архитектуры здания)

Водостоки:

- водостоки крепятся через термопанели к стене - шурупом 50мм + толщина панели (60мм).

Фигурные эркеры:


- Угловые

Термопанели подрезаются алмазным диском под углом, соответствующим 1/2 угла эркера и стыкуются. Стык обрабатывается монтажной пеной или герметиком (в зависимости от размера щели).


- Полукруглые

Вначале крепится пенополистирол. Затем в зависимости от формы эркера подрезается облицовочная плитка и крепится на пенополистирол.

### Заключительный этап монтажа фасадных термопанелей "Европа"- расшивка швов.

Заполнение швов сетки термопанелей следует производить специальной морозостойкой фасадной затиркой для широких швов, широко применяемой в строительстве. Работы стоит производить при плюсовой температуре.

Вам понадобится 3кг затирки на 1кв.м. поверхности

Более подробную и квалифицированную консультацию относительно монтажа фасадных термопанелей «ЕВРОПА» вы можете получить у сотрудников нашей компании