## КОМПЛЕКТАЦИЯ СИСТЕМЫ

Кронштейн фасадный КФ-60. L = 60 мм.

Кронштейн фасадный КФ-110. L = 110 мм.

Кронштейн фасадный КФ-160. L = 160 мм.

Ползун удлиняющий ПОК-С

Если облицовка без утеплителя - применяют кронштейн КФ-60.
При толщине утепления до 50 мм. - применяют кронштейн КФ-110.
При толщине утепления до 100 мм. - применяют кронштейн КФ-160.

Саморез КСШ 4,2х13 с буром и шестигранной головкой (допускается применять КСК)

Саморез КСК 4,2х13 с буром и головкой под крестовую отвертку

Шайба квадратная

Прокладка терморазрывная паронитовая ПП-1